АКТ № 1

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Гагарина, д. 22

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):   нет

3.	Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.	Год постройки:	1956г.

5.	Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.	Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 30   %

7.	Год последнего капитального ремонта: нет

8.	Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.	Количество этажей:	2

нет

10.	Наличие подвала:                    нет

11.	Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.	Наличие мансарды: ________________

13.	Наличие мезонина:                                        нет

14.	Количество квартир: ___16___________

15.	Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.	Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.	Строительный объем: 2482 куб.м.

19.	Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
628,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):         418,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.	Количество лестниц:	2 шт.

21.	Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  84,0кв.м.

22.	Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/Бет, плиты | 10% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | 10% • .-. |
| 3. Перегородки | Кирпичные | 10% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | Чердачное - ж/б плиты | Износ 10% |
| 5. Крыша, кровля | шифер | Износ 35% |
| 6. Полы | дощатые | Износ 30% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | Оштукатурено, оклеено, побелено. | Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление, , телефонные сети. | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение, ,центральная котельная | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

АКТ № 2

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Гагарина, д. 35

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):   нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1957г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 30   %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                    нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                        нет

14.Количество квартир: ___8___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем:  куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
344,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):         229,3кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	2 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  56,2кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблок, стены оштукатуренные. | Износ 10% . Имеется трещина в стене. |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Износ 20% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | Чердачное - ж/б плиты | Износ 10% |
| 5. Крыша, кровля | Пластиковое покрытие | Износ 35% |
| 6. Полы | дощатые | Износ 30% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | Оштукатурено, оклеено, побелено. | Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция |  | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ |  | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары .Покрытие дорожных территорий .Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

АКТ № 3

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Гагарина, д. 37

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):   нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1954г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 25   %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                    нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                        нет

14.Количество квартир: ___8___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем:  куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
379,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):         243,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	2 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  56,2кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Щитовые, обложен кирпичом | Износ 10% |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Износ 20% |
| 4. Перекрытия междуэтажные Балконы | Чердачное - ж/б плиты | Износ 10% |
| 5. Крыша, кровля | шифер | Износ 35% |
| 6. Полы | дощатые | Износ 30% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | Оклеено, побелено. | Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Вентиляция | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | отсутствуют | - |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

АКТ № 4

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Целинная, д. 20

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):   нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1956г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 25   %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                    нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                        нет

14.Количество квартир: ___8___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем:  куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
340,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):         211,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	1 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  25,7кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Щитовые, обложен кирпичом | Износ 10% |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Износ 20% |
| 4. Перекрытия междуэтажные. Балконы | Чердачное – деревянные блоки | Износ 10% |
| 5. Крыша, кровля | шифер | Износ 35% |
| 6. Полы | дощатые | Износ 30% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | Оклеено, побелено. | Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение, центральная котельня | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

АКТ № 5

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Целинная, д. 22

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):   нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1956г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 25   %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                    нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                        нет

14.Количество квартир: ___8___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем:  куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
350,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):         216,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	1 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  25,7кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Щитовые, обложен кирпичом | Износ 10% |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Износ 20% |
| 4. Перекрытия междуэтажные. Балконы | Чердачное – деревянные блоки | Износ 10% |
| 5. Крыша, кровля | шифер | Износ 35% |
| 6. Полы | дощатые | Износ 30% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | Оклеено, побелено. | Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Центральное отопление | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение, центральная котельня | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

АКТ № 6

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Целинная, д. 21

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):   нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1965г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 30   %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                    нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                        нет

14.Количество квартир: ___8___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем:  куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
366,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):         229,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	2 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  56,2кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блочный | Износ 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Износ 10% |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Износ 20% |
| 4. Перекрытия междуэтажные. Балконы | Чердачное – ж/б плиты | Износ 10% |
| 5. Крыша, кровля | шифер | Износ 35% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 30% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | Оклеено, побелено. | Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Телефонные сети, вентиляция | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

АКТ № 7

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Целинная, д. 23

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):   нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1965г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 20   %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                    нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                        нет

14.Количество квартир: ___8___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем:  куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
335,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):         241,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	2 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  28,1кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бет.плиты | Износ 10% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Плиты | Износ 10% |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Износ 10% |
| 4. Перекрытия междуэтажные. Балконы | Чердачное – ж/б плиты | Износ 10% |
| 5. Крыша, кровля | шифер | Износ 35% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 30% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 25% у |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | Оштукатурены,оклеено, побелено. | Износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Вентиляция | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Эл.снабжение | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | удовлетворительное |

АКТ № 8

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: п.Красный Октябрь, ул.Школьная, д. 9

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):   нет

3.Серия, тип постройки: _______________________________________^

4.Год постройки:	1984г.

5.Степень износа по данным государственного технического учета: данные отсутствуют

6.Степень фактического износа на 01.12.2012 г.: 15   %

7.Год последнего капитального ремонта: нет

8.Реквизиты правого акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
нет

9.Количество этажей:	2

нет

10.Наличие подвала:                    нет

11.Наличие цокольного этажа: _______нет__

12.Наличие мансарды: ________________

13.Наличие мезонина:                                        нет

14.Количество квартир: ___16___________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: __________

16.Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания:		нет

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

нет

18.Строительный объем: 3568 куб.м.

19.Площадь:

а)	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:
666,0 кв.м.

б)	жилых помещений (общая площадь квартир):         289,0кв.м.

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме):	кв.м.

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме):	кв.м.

20.Количество лестниц:	3 шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):  88,9кв.м.

22.Уборочная площадь общих коридоров:	кв.м

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подвалы):	кв. м.

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

__________________________________________кв.м________________

25.	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/Бет.блоки | Износ 10% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Износ 40% |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Износ 10% |
| 4. Перекрытия междуэтажные. Балконы | Чердачное – ж/б плиты | Износ 30% |
| 5. Крыша, кровля | мягкая | Износ 50% |
| 6. Полы | деревянные | Износ 20% |
| 7. Проемы: окна двери | 2-ые створные, дверные проемы-простые | Износ 50% у |
| 8. Отделка наружная Лестничные марши Отделка: внутренняя | Оштукатурены | Износ 10% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: радиаторы отопит, ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Вентиляция | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ |  | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Благоустройство: Отмостки и тротуары Покрытие дорожных территорий Зеленые насаждения | Отмостки и тротуары | Разрушаются |